Для детальнішого ознайомлення з ситуацією водоканал подає вихідні дані:

Замовник: Комунальне підприємство «Коломияводоканал»

Адреса: Івано-Франківська обл., м. Коломия, с. Шепарівці, вул. Шевченка,3

Контактне лице, телефон: директор Калиняк Ігор Петрович, 4-96-37

Джерело вихідної води: р. Прут

Існуюча очистка води: інфільтраційна галерея

Застосування води (вказати в якому місці та для чого потрібна очистка води): на водозабірних спорудах, для зменшення показника каламутності у паводковий період

Аналіз вихідної води (діапазон значеній на протязі року):

|  | ліміт | середн. | макс. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH Температура Сухий залишок Твердість Окислення Карбонатна твердість Каламутність Колі – індекс Загальна кількість мікробних одиниць | 6,0-9,0 1000,0 7,0 4,0 1,5 <3 100,0 | 7,4 9 300,0 3,0 1,9 2,0 14,0 220,0 110,0 | 7,8 25 460,0 4,2 5,2 2,4 300,0 | 0С мг/л мг.экв/л мгО2/л мг/л мг/л од./л од./л |

Специфічні іони, мг/л:

Кількісні вимоги:

Максимально можливий термін

експлуатації джерела води на протязі доби …………………..…………24,0 год

Необхідна кількість очищеної води .…………………………....15000,0 м3/добу

Кількість вихідної води……………………………………………..15000,0 м3/добу

Максимальний піковий відбір (поступлення)………………………..850,0 м3/год

Додаткова інформація:

Тиск води: від басейнів-відстійників і до водозабірного колодязя – потік  безнапірний, самопливний. Після ВНС-2 – напір 2,0 атм.

Економіка: собівартість 1м3 підготовленої питної води………………2,25 грн/м3

вартість 1кВт електроенергії…………….……………………………0,64 грн/кВт

# Text boxes

| SO42- | 74,0 |
| --- | --- |
| Сl- | 68,0 |
| NO3- | 5,2 |
| PO4- |  |
| S2- |  |
| F- |  |

| Fe(заг) | 0,2-0,3 |
| --- | --- |
| Fe2+ |  |
| Mn2+ | 0,02 |
| CO3- |  |
| HCO3 |  |
| SiO2 |  |

| NH4+ | 0,3 |
| --- | --- |
| K+ |  |
| Na+ |  |
| Mg2+ | 12,0 |
| Ca2+ | 62,0 |
| Ba2+ |  |